## Slide 1: Capacitación en mantenimiento de sillas de ruedas manuales
Traducción de la versión 2014-07-23
Este material de capacitación fue apoyado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., Instituto Nacional de Investigación en Discapacidad Vida Independiente y Rehabilitación (H133A120004). Los contenidos de este manual son solamente la responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la visión oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.
Este trabajo está protegido bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 España
(CC BY-NC-ND 3.0 ES). Para más información visite: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

## Slide 2
Órden del día para las sesiones.
Día | Duración (minutos) | Hora | Actividad
1 | 5 |  | Introducción
 | 15 |  | Objetivos y relevancia
 | 5 |  | Video: Cómo cuidar a una silla de ruedas en casa
 | 60 |  | El cuidado de una silla de ruedas en casa
 | 5 |  | Resumen
2 | 90 |  | Actividad práctica de mantenimiento
 | 20 |  | Resumen y discusión
 | 5 |  | Cierre

## Slide 3
Capacitación interactiva con recordatorios y recursos para llevar a casa.
Tarjetas de mantenimiento
Caja de herramientas
Recordatorios de mantenimiento

## Slide 4
Objetivos de aprendizaje
Reconocer la importancia de realizarle mantenimiento a la sillas de ruedas
Nombrar la frecuencia apropiada para realizar las tareas de mantenimiento a la sillas de ruedas
Demostrar cómo realizar el mantenimiento de la sillas de ruedas
Demostrar cómo identificar problemas técnicos comunes en las sillas de ruedas

## Slide 5
Un usuario de sillas de ruedas es más propenso a lesionarse si su silla está mal cuidada.
x10

## Slide 6
Prueba de doble rodillo de ISO para sillas de ruedas
La durabilidad de muchas sillas está por debajo de los estándares. Además, hay un aumento en el número de reparaciones requeridas en la comunidad.
Porcentaje de usuarios que reportaron necesitar reparaciones en los últimos seis meses
Gastos directos anuales de sillas de ruedas (Administración de Veteranos, USA)
Reparaciones y repuestos 30%

## Slide 7
Una silla que necesita ser reparada es una de las causas de consecuencias adversas para el usuario.
Faltar trabajo
Faltar a citas médicas
Quedarse varado
Lesionarse

## Slide 8
  Revisar la silla de ruedas reducirá la probabilidad de eventos adversos relacionados con daños en la misma.
Wheelchair Maintenance Training
Background Page 8
Limpiar los ejes de las ruedas delanteras
Parchar una llanta pinchada
  Todas las sillas de ruedas necesitan mantenimiento periódico para funcionar correctamente.
¡¡SEA PROACTIVO!!

## Slide 9
Este programa de mantenimiento incluye ítems de inspección y acción.
  Inspección
  Acción
  Sin problemas
  Hay problemas
  Seguir usando la silla
  Acción

## Slide 10
Herramientas útiles para el mantenimiento básico de una silla de ruedas manual.
Overview Page 10
Wheelchair Maintenance Training
Llave inglesa
Llaves Allen
Desarmadores
Llaves combinadas
Palancas para las llantas
Inflador
Parches
Lubricante
Plana

## Slide 11: Para evitar cabezas de tornillos dañadas, los tornillos siempre se deben girar con la herramienta apropiada.
Tornillos redondeados
Allen
Phillips
#1
#2
#3
Los desarmadores se enumeran: #1: pequeño y apuntado, #2: un poco romo y #3: casi plano.

## Slide 12: La rosca de un tornillo está definida por el diámetro y el paso.
Tornillos con el mismo diámetro pero pasos diferentes: 10-24 y 10-32
Rosca cruzada
Tuerca
Contratuerca

## Slide 13: El cuidado de una silla de ruedas en casa.
Video Page 13
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair

## Slide 14
Mientras esté haciendo el mantenimiento, siempre siéntese en una superficie estable y protegida.

## Slide 15
Inspection items
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 15
  Ítems de inspección son actividades que el usuario o su cuidador hacen para revisar partes en su silla de ruedas.
  Inspección
  Acción
  Sin problemas
  Hay problemas
  Seguir usando la silla de ruedas

## Slide 16
Ruedas traseras | Llanta Rodamientos Rayos Alineación Mecanismo de liberación rápida Frenos Aros propulsores
Ruedas delanteras | Rodamientos Anti volcamiento
Cojín | Forro
Soportes | Brazos Pie Respaldo Tapicería Protector de la ropa Cinturón
Marco | Soldaduras Mecanismo de tijera Mecanismo basculación Suspensión
Inspection items
Maintenance at Home Page 16
Tornillería
Inspecciones semanales
Algunas inspecciones se deben realizar cada semana, aunque la mayoría se debe hacer cada mes.

## Slide 17
Nuts and Bolts
INSPECCIÓN MENSUAL
Lugares comunes para tornillería
Los tornillos flojos pueden causar que las partes se sacudan, se caigan, o se rompan.
Si los tornillos están sueltos ….
…Apriételos adecuadamente

## Slide 18
Rear tires
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 18
La silla de ruedas es más difícil de propulsar cuando las llantas están desgastadas.
Sólida (sin válvula)
Neumática
Revise si hay desgaste
Tipos de llantas
Inspección
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 19
Pneumatic tires
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Neumático cede más de 5mm
Las llantas mal infladas se desgastan más rápido y hacen que la silla de ruedas sea difícil de maniobrar y propulsar.
5mm
Infle
Presta
Schrader
Tipos de válvulas
Ínflela a la presión recomendada
INSPECCIÓN SEMANAL

## Slide 20
Un tubo neumático dañado no contendrá el aire y se deberá ser reemplazado o reparado.

## Slide 21
Pneumatic Tires: patching a tube
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 21
1
2
3
4
5
6
Aplique el parche
Encuentre el agujero
La mayoría de agujeros en un tubo neumático se pueden parchar.
Infle
Sumerja
Busque las burbujas
Kit de parches

## Slide 22
Rear wheel bearings
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Los rodamientos dañados hacen que la silla de ruedas sea más difícil de maniobrar y propulsar.
Rodamiento de la rueda trasera
Inspección
Levante un lado
Gire la rueda
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 23
Wheel Spokes
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at home Page 23
Cabecilla del rayo
Ruedas con rayos diferentes
Los rayos sueltos o dañados pueden hacer la propulsión más difícil y pueden llegar a causar que la rueda colapse.
Revise los rayos apretando dos juntos
Rayo dañados
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 24
Wheel Alignment
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 24
Revisando la alineación pasando sobre agua
Alineación
(vista superior)
Alineación (vista delantera)
Si las ruedas no están alineadas, el usuario tendrá que empujar más a menudo para ir en línea recta.
Ruede suavemente y observe el rastro
Ruede sobre agua
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 25
Los ejes de ruedas flojos o que no se aseguren bien pueden desprenderse y causar un accidente.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 25
Eje fijo
Eje de liberación rápida
Tipos de ejes
Inspección
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 26
Wheel Locks
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 26
Revise los frenos
Los frenos dañados pueden ser peligrosos durante los traslados.
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 27
Wheel Locks: adjustment
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 27
Afloje
Ajuste
Apriete
Los frenos se deben ajustar si no funcionan o si interfieren con la rueda.

## Slide 28
Los aros de propulsión sueltos, flojos o con bordes afilados pueden ser peligros para el usuario.
Revise si están desgastados
Aro con rasguños
Revise si están flojos
Apriete lo necesario
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 29
Las ruedas delanteras desgastadas o desalineadas harán la silla más difícil de propulsar.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Rueda flotante
Rueda desalineada
Ruedas delanteras
Tapa extraviada
Inspeccione el desgaste
Ejemplos de problemas
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 30
Las ruedas delanteras tienen que girar libremente. Los baleros desgastados harán la silla de ruedas más difícil de maniobrar.
Gire la rueda y el ensamble.
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 31
Las ruedas anti volcamiento dañadas pueden aumentar el riesgo de un accidente de vuelco.
Revise que se aseguran adecuadamente
Diferencia de altura
Girando las ruedas
Revise que se ajustan a una altura uniforme
REVISIÓN MENSUAL

## Slide 32
Un cojín dañado puede aumentar el riesgo de desarrollar una escara por presión.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Abra la cubierta y revise el cojín
Cubierta rota
Espuma del forro deteriorada
Revise la cubierta del cojín
INSPECCIÓN SEMANAL

## Slide 33
Cushion and Cover
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 33
La inspección de la condición del cojín varía con el tipo de cojín.
Cojines de aire
Cojines de gel
Remueva la cubierta para inspeccionar al cojín.
Cojín de espuma
INSPECCIÓN SEMANAL
Asiento posicionador

## Slide 34
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Cuando los apoya pies están sueltos se pueden sacudir, caer o fallar.
Maintenance at Home Page 34
Apoya pies rígido
Apoya pies abatible
Apoya pies con una grieta
Apoya pies abatible
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 35
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 35
Apoya brazo desmontable
Apoya brazo abatible
Los apoya brazos sueltos pueden poner a los usuarios en riesgo de caídas durante los traslados.
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 36
Un respaldo deteriorado puede promover la mala postura de la espalda.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 36
Tensión ajustable
Respaldo rígido
…Apriete la tornillería
Respaldo ergonómico
Revise los tubos y la tornillería del respaldo
Tipos de respaldos
Si está suelto…
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 37
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 37
Un respaldo plegable dañado pueden ser peligroso para el usuarios durante los traslados.
Revise que el mecanismo de plegar se abre correctamente
Revise que el mecanismo de plegar se asegura correctamente
Pin torcido que no se asegura correctamente
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 38
Un asiento deteriorado puede promover mala postura e incrementar el riesgo de desarrollas úlceras por presión.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Tapicería floja
Revise la tornillería o remaches
Revise la condición de la tapicería
INSPECCIÓN MENSUAL
Notes: Prepare: Una silla de ruedas con la tapicería del asiento holgada.
Explique: El asiento de la silla de ruedas puede ser de tapicería o rígido. En ambos casos el asiento debe brindar una base firme y estable para el cojín y el usuario.
Describa mientras demuestra: Revise el asiento buscando puntos desgastados, rasgaduras, partes metálicas sobresalientes y mugre.
Si la tapicería está holgada deberá ser reemplazada.
Revise que la tapicería no esté rasgada alrededor de los tornillos y/o remaches.
Luego de revisar, recuerde poner en su lugar la solapa para la privacidad (si aplica).
Si encuentra problemas contacte a un experto en mantenimiento para reemplazar el asiento.
Recomiende: Al igual que con el respaldo, sugiera al experto en mantenimiento reemplazar los tornillo y/o remaches del asiento cuando lo reemplace.
Si tiene un asiento rígido, revise que está intacto, ajustado y que no esté fracturado.
Apriete los tornillos si está flojo.
Si identifica problemas, contacte a un experto en mantenimiento.
Le recomendamos que revise el asiento por lo menos una vez al mes.

## Slide 39
Other supports
Wheelchair Maintenance Training: Powered Wheelchair
Maintenance at home Page 39
Soportes posturales flojos o dañados pueden causar posturas inadecuadas.
Soportes de tronco abatibles
Soporte de pierna con tornillo perdido
Abductor
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 40
Un cinturón de seguridad deteriorado o una hebilla rota pueden causar que el usuario se caiga.
Velcro y aro
Examine la tornillería
Comprueba que abrocha y desabrocha apropiadamente
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 41
El protector de ropa debe colocarse correctamente y no tener grietas.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 41
Revise que se puede quitar y poner en su lugar firmemente
Protector de ropa agrietado
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 42: Marcos agrietados, rotos o doblados pueden representar una amenaza para la seguridad y deben ser arreglados inmediatamente.
Maintenance at Home Page 42
Puntos de soldadura comunes
Inspeccione el marco
Inspeccione los puntos de soldadura
Soldadura agrietada
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 43
Problemas con el mecanismo de tijera pueden causar que la silla de ruedas colapse y el usuario se lesione.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 43
Tijera
Revise que la tijera funciona correctamente
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 44
Problemas con el mecanismo de basculación también pueden causar que la silla de ruedas colapse.
Maintenance at Home Page 44
INSPECCIÓN SEMANAL
SR con mecanismo de basculación
Se puede ver el mecanismo debajo de la SR

## Slide 45
Suspension elements
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 45
Una suspensión dañada puede hacer la silla más difícil de conducir y menos estable mientras se maniobra sobre obstáculos.
Silla de ruedas con suspensión
Amortiguador
Resorte
Elementos de la suspensión
INSPECCIÓN MENSUAL

## Slide 46
Caring for a manual wheelchair at home
  Ítems de acción: actividades de mantenimiento que el usuario o cuidador realiza a la silla de ruedas.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 46

## Slide 47
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Action Items
Maintenance at Home Page 47
Acciones para mantener una silla de ruedas manual | 
Limpieza de su silla de ruedas | Silla de ruedas y cojín
 | Eje de rueda delantera
 | Eje de la rueda de liberación rápida
Lubricación de las piezas móviles | 
Servicio profesional | 
Acciones mensuales
Acciones trimestrales
Acciones anuales

## Slide 48
Limpie el marco de la silla con jabón y un trapo limpio y húmedo.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 48
Lave a máquina
No utilice secadora
Seque la cubierta en una toalla en la sombra
Limpie el marco con jabón y un trapo.
Cuando haya terminado, coloque el cojín en la posición correcta
LIMPIEZA MENSUAL

## Slide 49
Limpie los ejes de las ruedas delanteras. El pelo puede atraparse en los rodamientos y dañarlos.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 49
Pelo y suciedad sacado de una rueda delantera
Limpie las ruedas delanteras
LIMPIEZA MENSUAL

## Slide 50
Limpie la caja del eje de las ruedas de liberación rápida.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 50
Limpie y lubrique el eje.
Limpie la caja del eje
LIMPIEZA MENSUAL

## Slide 51
Lubrique las partes móviles: mayor fricción entre las piezas móviles puede acelerar el desgaste de las partes.
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Maintenance at Home Page 51
LUBRICACIÓN TRIMESTRAL
Lubrique el fuste de la rueda delantera
Lubrique el respaldo plegable
No lubrique los rodamientos.

## Slide 52
Have the wheelchair professionally serviced
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Todas las sillas de ruedas deben ser atendidas por un profesional en mantenimiento por lo menos una vez al año.
En lugares con condiciones climáticas adversas, deben ser atendidas dos veces al año.
Maintenance at Home Page 52

## Slide 53
Objetivos de aprendizaje
Reconocer la importancia de mantener las sillas de ruedas
Citar el momento apropiado para las tareas de mantenimiento de las sillas de ruedas
Demostrar métodos para mantener las sillas de ruedas
Demostrar cómo identificar problemas técnicos comunes en las sillas de ruedas

## Slide 54: ¡Gracias! Nos vemos la próxima clase

## Slide 55: Capacitación de mantenimiento de sillas de ruedas manuales Día 2

## Slide 56
Wheelchair Maintenance Training
Agenda Page 56
Día | Duración (minutos) | Hora | Actividad
2 | 90 |  | Actividad práctica de mantenimiento
 | 20 |  | Resumen y discusión
 | 5 |  | Cierre

## Slide 57
Actividad práctica de mantenimiento
Traiga su lista de verificación de mantenimiento y caja de herramientas
Si identifica problemas de mantenimiento en sus sillas de ruedas, anótelas en la hoja de la actividad
Usted tendrá 90 minutos para realizar esta actividad
Avísenos si tiene preguntas o necesita ayuda
Hands-on 2 Page 57
Wheelchair Maintenance Training

## Slide 58
Actividad práctica de mantenimiento

## Slide 59: Actividad práctica de mantenimiento

## Slide 60: Resumen y discusión
Summary/discussion Page 60
Wheelchair Maintenance Training

## Slide 61
Inspección
Llantas neumáticas
Cojín y forro
Mecanismo basculación
Tiempo estimado máximo: 30 minutos
Semanal

## Slide 62
Inspección
Frenos
Soportes: alineación y función
Ruedas y ruedas delanteras: condición y función
Radios
Tapicería
Marco
Cinturón
Mensual
Acción
Limpie la silla de ruedas y cojín
Limpie el eje de la rueda delantera
Limpie la caja del eje de liberación rápida de la rueda
Tiempo estimado máximo: 1 hora

## Slide 63
Acción
- Lubrique las piezas móviles
Tiempo estimado máximo: 15 minutos
Trimestral

## Slide 64
Acción
- Servicio profesional
Tiempo estimado: 1 hora
Anual

## Slide 65
Objetivos de aprendizaje
Reconocer la importancia de realizarle mantenimiento a la sillas de ruedas
Nombrar la frecuencia apropiada para realizar las tareas de mantenimiento a la sillas de ruedas
Demonstrar cómo realizar el mantenimiento de la sillas de ruedas
Demonstrar cómo identificar problemas técnicos comunes en las sillas de ruedas

## Slide 66
Recordatorios
Summary/homework Page 66
Wheelchair Maintenance Training
Seleccione el método para recordatorio
Correo electrónico:_________________________
Llamada telefónica
  Teléfono:________________________________
Mensaje de texto
  Teléfono celular:__________________________
Calendario electrónico
  Correo electrónico:________________________

## Slide 67
Recordatorios
Wheelchair Maintenance Training: Manual Wheelchair
Recuerde: El mantenimiento habitual es importante para que su silla de ruedas funcione correctamente. Revise las tarjetas de mantenimiento que recibió y asegúrese de que está siguiendo las direcciones en una manera puntual.
Si necesita reparaciones, recuerde ponerse en contacto con un experto de mantenimiento de sillas de ruedas.
Summary/homework Page 67

## Slide 68
Recuerde que tiene consigo
  Tarjetas de mantenimiento
  Kit de herramientas
  Recordatorios
    Cada tres meses para un año
Summary/discussion Page 68
Wheelchair Maintenance Training

## Slide 69: Referencias
Berg K, Hines M, Allen S. Wheelchair users at home: few home modifications and many injurious falls. Am.J.Public Health 2002;48.
Calder CJ, Kirby RL. Fatal wheelchair-related accidents in the United States. Am.J.Phys.Med.Rehabil. 1990;184-90.
Chen WY, Jang Y, Wang JD, Huang WN, Chang CC, Mao HF, Wang YH. Wheelchair related accidents: relationship with wheelchair-using behavior in active community wheelchair users. Arch.Phys.Med.Rehabil. 2011;892-8.
Gaal RP, Rebholtz N, Hotchkiss RD, Pfaelzer PF. Wheelchair rider injuries: causes and consequences for wheelchair design and selection. J.Rehabil.Res.Dev. 1997;58-71.
Hansen R, Tresse S, Gunnarsson RK. Fewer accidents and better maintenance with active wheelchair check-ups: a randomized controlled clinical trial. Clin.Rehabil. 2004;631-9.
Kirby RL, Ackroyd-Stolarz SA, Brown MG, Kirkland SA, MacLeod DA. Wheelchair-related accidents caused by tips and falls among noninstitutionalized users of manually propelled wheelchairs in Nova Scotia. Am.J.Phys.Med.Rehabil. 1994;319-30.
McClure LA, Boninger ML, Oyster ML, Williams S, Houlihan B, Lieberman JA,Cooper RA. Wheelchair repairs, breakdown, and adverse consequences for people with traumatic spinal cord injury. Arch.Phys.Med.Rehabil. 2009;2034-8.
Nelson AL, Groer S, Palacios P, Mitchell D, Sabharwal S, Kirby RL, Gavin-Dreschnack D, Powell-Cope G. Wheelchair-related falls in veterans with spinal cord injury residing in the community: a prospective cohort study. Arch.Phys.Med.Rehabil. 2010;1166-73.
Wang H, Liu HY, Pearlman J, Cooper R, Jefferds A, Connor S, Cooper RA. Relationship between wheelchair durability and wheelchair type and years of test. Disabil.Rehabil.Assist.Technol. 2010;318-22.
World Health Organization. (Accessed 2013, May 8). Trainers Manual for Wheelchair Service Training Package: Basic Level [Online]. Available:
http://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/en/
World Health Organization. (Accessed 2013, May 8). Reference Manual for Participants [Online]. Available:
http://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/en/
Worobey L, Oyster ML, Nemunaitis G, Cooper R.A., Boninger M.L. Increases in Wheelchair Repairs, Breakdown, and Adverse Consequences for People with traumatic Spinal Cord Injury. Am.J.Phys. Med.Rehab.2012;463-9;.